## Slide 1: Segmentação Imagens de Pé Diabético
Avaliação quantitativa da área de diferentes tecidos
Mestrado Integrado em Engenharia Informática
Perfil de Computação Gráfica
Tecnologias e Aplicações
Fevereiro de 2018
Miguel Dias Miranda – A74726

## Slide 2: Algoritmo
Fase inicial para delimitar e marcar a região da ferida:
  Segmentação automática não se apresenta viável devido às variações de luz, ângulos e objetos nas fotografias dos ferimentos;
  Uso do algoritmo GrabCut para segmentação semiautomática;
  Recorre a interação do utilizador para marcar a zona do ferimento.
Análise da região segmentada do ferimento, para marcar e calcular a área de cada tipo de tecido:
  Análise segundo a cor média por pixel, segundo o sistema HSL
    Uso de um Kernel 3x3, para reduzir percentagem de áreas “desconhecidas” ou zonas com transições esbatidas entre tecidos.
  Zonas de necrose: Áreas pretas com tecido em avançado estado de infeção e decomposição;
  Zonas de Fibrose: Áreas esbranquiçadas ou amareladas;
  Zonas de granulação: Áreas avermelhadas ou rosadas, associadas ao tecido criado num processo de cicatrização.

## Slide 3: Segmentação
Seleção de uma imagem;
Desenho de uma caixa para marcar a zona principal
do ferimento;
Afinar a área da região segmentada:
  Linhas a preto definam zonas do fundo do pé (background)
  Linhas a branco definem zonas da ferida a analisar (foreground)
Repetir o processo de segmentação e afinação até obter uma área da ferida satisfatória:
  Quanto melhor definida a zona da úlcera, mais rigorosa será a quantificação das áreas de cada tecido

## Slide 4: Análise
Deteção dos diferentes tecidos com base no espectro de cores de cada região do ferimento.
  Sistema RGB define cores segundo a atribuição de pesos às três cores primárias. -> demasiado genérico para descrever cores segundo intervalos;
  Uso do sistema digital HSL: H – Tonalidade: define uma cor S – Saturação: define a pureza da cor L – Brilho: define a luminosidade da cor
  Definir as cores por intervalo permite contornar problemas relacionados com sombras ou diferentes exposições entre imagens.
Zonas necrose quando (cores próximas preto)
Zonas de fibrose quando (cores próximas amarelo) ou quando (cores esbranquiçadas)
Zonas de granulação quando ou quando (cores vermelhas e rosadas)

## Slide 5: Resultados